РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

для определения значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ для абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованную бытовую систему канализации города Искитима

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Единица измерения | Сст. | Срас. | Сж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,50 | 4,716981 | 26,8 |
| 2 | Нитрат - анион | мг/дм3 | 20,00 | 20,00 | 0,5556 |
| 3 | Нитрит-анион | мг/дм3 | 0,04 | 0,04 | 0,0268 |
| 4 | СПАВ | мг/дм3 | 0,10 | 2,325581 | 3,137 |
| 5 | БПК полн. | мг/дм3 | 3,00 | 88,23529 | 83,8 |
| 6 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 10,20 | 178,9474 | 102,25 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | 0,10 | 0,462963 | 0,594 |
| 8 | Медь | мг/дм3 | 0,001 | 0,004 | 0,003 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 | 0,364964 | 0,325 |
| 10 | Сульфат-анион | мг/дм3 | 50,00 | 77,27975 | 35,84 |
| 11 | Фенол | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 0,0362 |
| 12 | Фосфаты по Р | мг/дм3 | 0,15 | 0,190597 | 4,22 |
| 13 | Хлорид-анион | мг/дм3 | 60,00 | 60,00 | 35,94 |
| 14 | Фторид-анион | мг/дм3 | 0,30 | 1,415094 | 1,6335 |
| 15 | ХПК | мг/дм3 | 15,00 | 114,5038 | 124,16 |
| 16 | Марганец 2+ | мг/дм3 | 0,01 | 0,10989 | 0,0377 |
| 17 | Минерализация | мг/дм3 | 500,00 | 558,6592 | 522,4 |

Примечание:

Сст. – допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, мг/дм3, утвержденных для очистных сооружений ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» Верхне – Обским БВУ, срок действия допустимого норматива до 30.04.2020г.;

Срас. – расчетные концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации г.Искитима, обеспечивающая установленные нормативы допустимого сброса сточных вод.

Годовой расход сточных вод, Q , поступающих на очистные сооружения ОАО «НЗИВ» (г. Искитим) – 10289,200 тыс. м3

Годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, Qпр.   – 3562,944 тыс. м3

Годовой расход сточных вод от жилого фонда,  – 5702,796 тыс. м3